## Slide 1: Addressage IP
IP machine et IP sous réseau

## Slide 2: Vocabulaire (représentation binaire en machine)
10111011
8 bits = 1 octet
10100001101111111010111101111010
32 bits
Bit de poids fort
Bit de poids fort
Bit de poids faible
Bit de poids faible
Un bit (binary digit) est l’unité minimale de mémoire machine, il peut prendre la valeur 0 ou 1

## Slide 3: Adresses IP
IPv4 : La norme IPv4 identifie les machines par 4 paquets de 8 bits (4 octets)
IPv6 : La norme IPv4 identifie les machines en utilisant 128 bits
On peut donc attribuer une adresse à 232 Machines soit
4 294 967 296 Machines.
340 sextillions adresses possibles.
340 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Machines

## Slide 4: Adresse IPv4
111.153.154.111
01101111.10011001.10011010.01101111
□■■□■■■■■□□■■□□■■□□■■□■□□■■□■■■■

## Slide 5: Adresse IP de sous-réseau
11111111111111111111111100000000 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□□□□
111.153.154.0 / 24
Masque de sous réseau
désigne l’ensemble des machines qui commencent par les 24 mêmes bits de poids fort
01101111.10011001.10011010.00000000 □■■□■■■■■□□■■□□■■□□■■□■□□□□□□□□□
partie réseau
24

## Slide 6
111.153.64.0 / 20
01101111.10011001.01000000.00000000 □■■□■■■■■□□■■□□■□■□□□□□□□□□□□□□□
Sous-réseau :
Les machines suivantes font-elles partie du réseau ci-dessus ?
□■■□■■■■■□□■■□□■□■□□■□□■■■□■□■□□
□■■□■■■■■□□■■□□■□■□□□□□□□■■■■■■■
111.153.73.212
Machine 1
111.153.64.127
Machine 2
111.153.97.99
Machine 3
□■■□■■■■■□□■■□□■□■■□□□□■□■■□□□■■

## Slide 7
Algorithme
□■■□■■■■■□□■■□□■□■□□■□□■■■□■□■□□
□■■□■■■■■□□■■□□■□■□□□□□□□■■■■■■■
□■■□■■■■■□□■■□□■□■■□□□□■□■■□□□■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□□□
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□□□
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□□□
ET logique bit à bit
IP de la machine
Masque binaire du reśeau
ET logique bit à bit
IP de la machine
Masque binaire du reśeau
ET logique bit à bit
IP de la machine
Masque binaire du reśeau
□■■□■■■■■□□■■□□■□■□□□□□□□□□□□□□□
□■■□■■■■■□□■■□□■□■□□□□□□□□□□□□□□
□■■□■■■■■□□■■□□■□■■□□□□□□□□□□□□□
01101111.10011001.01000000.00000000 □■■□■■■■■□□■■□□■□■□□□□□□□□□□□□□□
111.153.64.0 / 20
Machine 1
Machine 2
Machine 3

## Slide 8: Adresse IP de sous-réseau
111.153.154.0 / 24
Masque de sous réseau
désigne l’ensemble des machines qui commencent par les 24 mêmes bits de poids fort
01101111.10011001.10011010.00000000 □■■□■■■■■□□■■□□■■□□■■□■□□□□□□□□□
partie réseau
24
partie machine
bits restants pour identifier la machine dans le sous-réseau

## Slide 9
partie réseau
partie machine
bits restants pour identifier la machine dans le sous-réseau
24
20
28
8
12
4
nombre d’adresses maximum
2
2
2
8
12
4
255 machines
16 machines
4096 machines